ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

НА ВЪТРЕШНА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ

- ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Вътрешни газови инсталации на жилищни сгради включват: входящите и вътрешни газопроводи (от газорегулаторното  табло до входа на газовите уреди), газови уреди (котли, бойлери, отоплителни уреди, готварски уреди), разходомери, регулатори, предпазни устройства и спирателна арматура.

Газовите уреди и съоръженията задължително се придружават с:

- Паспорт – преведен на български;

- Инструкция за експлоатация  – преведена на български;

- Сертификат за съответствие;

- Сертификати за качество на вложените материали (тръби, кранове, арматура).

2.   БЕЗОПАСНА  ЕКСПЛОАТАЦИЯ  НА ВЪТРЕШНА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ.

Собственикът  или ползвателят на вътрешна газова инсталация е длъжен да осигури  безопасна и безаварийна експлоатация съгласно инструкциите на производителя за експлоатация, поддържане и ремонт и техническата документация.

СОБСТВЕНИКА   ИЛИ  ПОЛЗВАТЕЛЯ  Е  ДЛЪЖЕН:

a/. Да спира подаването на природен газ от главния спирателен кран до входа:

- при отсъствие за по-дълъг период /повече от 3 дни/.

- при пожар и природни бедствия.

б/.   Редовно  да проветрява  помещенията, в които се работи с газови уреди.

НА СОБСТВЕНИКА  ИЛИ  ПОЛЗВАТЕЛЯ  НЕ Е РАЗРЕШЕНО:

- Да  извършва самостоятелна газификация на жилището (и други помещения и постройки);

- Да размества, заменя и ремонтира   газоползващите уреди;

- Да внася  изменения в конструкциията на газоползващите уреди;

- Да изменя  устройството на димоотводите и вентилационната система;

- Да затваря  вентилационните канали;

- Да ползва газ при неизправност на газоползващите уреди, автоматиката, - спирателната, регулиращата и предпазната арматура;

- Да работи с газов уред и инсталация, които не са в съответствие с нормативните изисквания;

- Да работи с газова инсталация и уреди на които не е извършен периодичен технически надзор;

- Да оставя  без наблюдение да работят газовите уреди с изключение на тези, предназначени за непрекъсната работа и снабдени с необходимата автоматика;

3.   ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ ПРЕДВИЖДА:

- периодично техническо обслужване;

- сезонно техническо обслужване – включване и изключване на сезонно работещо оборудване, инсталирано в жилището;

- ремонт по заявка – обслужване по заявка.

4.  ПРОВЕРКА И ПОЧИСТВАНЕ НА ВЪТРЕШНА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ.       На периодична проверка и почистване подлежат:

- димоотвод на сезонно работещо оборудване – всяка година преди започване на отоплителния сезон;

- вентилационни канали, зидани димоотводи, а също и изпълнени от топлоустойчив бетон – 1 /един/ път в годината.

- действие и настройка на сигнализатори на природен газ (ако има такива) – 1 /един/ път годишно.

- вътрешна газовата инсталация –  технически преглед:  външен оглед  и проверка на плътност –   1 /един/ път в годината.

5.   ПРОТОКОЛИ И ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ И РЕМОНТИ.

Проверките и ремонтите се извършват от лицензирана фирма, изградила вътрешната газова инсталация или от друга лицензирана фирма. Резултатите от тях се оформят с протокол, въз основа на който собственикът или ползвателят получава Акт за периодичен технически преглед, издаден от Оправомощено лице за независим технически надзор. Собственикът или ползвателят е длъжен да предостави копие от Акта на “Свиленград-Газ” АД в срок до 7 /седем/ дни.

6.   РЕМОНТИ

При започване на ремонт на вентилационни и димоотводни канали в жилището, както и на вътрешна газова инсталация, собственикът е длъжен да уведоми “Свиленград - Газ” АД за спиране на газоснабдяването и изключване на газовите уреди от системата на газоснабдяване. След всеки ремонт димоотводите подлежат на оглед и проверка от лицензирана фирма.

7. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.

При появяване на мирис на газ в жилището незабавно:

- прекратете експлоатацията на газовите уреди;

- затворете главния кран до входа /ако  има  монтиран / и крановете на самите уреди;

- отворете прозорците и вратите на жилището;

- обадете се на аварийната служба на “Свиленград-Газ” АД;

- не палете огън;

- не пушете;

- не включвайте и не изключвайте електрическо осветление и електроуреди;

- не ползвайте електрически звънец.

- не  предизвиквайки по никакъв друг начин образуването на искри

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ:

Преди започване на нормална работа с газовите уреди е необходимо да сте преминали инструктаж за правилна и безопасна работа с газови уреди съгласно производствената инструкция и паспорта на уредите. Инструктажът се извършва  от специалисти  от дружеството , като ползвателя декларира , че  е преминал  инструктаж  и е запознат  с правилата  за  безопасна експлоатация на газовите уреди и съоръжения съгласно настоящата инструкция.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящата инструкция е изготвена във връзка с изискванията на Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, Глава VIII, Раздел I, чл.247, 248, 257, Раздел VII, чл.306, 307, 308 и 309.